جلسه دوم: تقویت کنندهها

هدف: دراین جلسه دانشجویان با مدلهای چهارگانه تقویت کننده آشنا شده، مقاومت ورودی، مقاومت خروجی، بهره و فرکانسهای حد را بدست میآورند.

وسایل مورد نیاز: منبع تغذیه، مالتیمتر، سیگنال ژنراتور، اسیلوسکپ، ماژولهای تقویت کننده.

تذکر: دانشجویان باید قبل از حضور در آزمایشگاه، اطلاعات کلی در باره نحوه استفاده از وسایل آزمایشگاهی را داشته باشند. علاوه بر آن باید مباحث نظری مربوطه را فرا گرفته با آمادگی قبلی در جلسه آزمایشگاه حاضر شوند.

مقدمه

در این آزمایش چهار ماژول تقویت کننده با شکل ظاهری مشابه و با نامهای AMP-A، AMP-B، AMP-C و AMP-D در اختیار قرار میگیرد. در شکل 2-1 نمای ظاهری یکی از این تقویت کنندهها نمایش داده شده است. از طریق Vcc انرژی لازم برای راه اندازی تقویت کننده تأمین میشود. در صورتی که شرط خاصی ذکر نشده باشد، در این آزمایش ولتاژ تغذیه  انتخاب میشود. سیگنال ورودی به Vs اعمال میشود. سیگنال خروجی در Vo ظاهر میشود. پایانههای ”+“ نسبت به پایانههای ”-“ (زمین، مرجع) سنجیده میشوند.

آزمایش 2-1 انتخاب مدل مناسب تقویت کننده

به کمک یک روش مناسب، بهترین مدل را برای هر کدام از تقویت کنندهها بدست آورید. روش به کار رفته را توضیح دهید. مدل مناسب برای هر تقویت کننده را در جدول 2-1 منعکس نمایید.

توضیح روش به کار رفته:

| ماژول | AMP-A | AMP-B | AMP-C | AMP-D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| مدل |  |  |  |  |

آزمایش 2-2 بدست آوردن مشخصات تقویت کننده

برای هر کدام از تقویت کنندهها، بهره ()، مقاومت ورودی () و مقاومت خروجی () را در فرکانس () بدست آورید. ستاپهای پیشنهادی خود را، جهت به دست آوردن مقادیر خواسته شده، در شکلهای 2-2 تا 2-5 نمایش دهید.

راهنمايي1: براي محاسبه مقاومت ورودي يك منبع ولتاژ به همراه يك مقاومت معلوم در ورودي قرار مي دهيم. سپس از نسبت ولتاژ ورودي تقويت كننده و ولتاژ اعمال شده براحتي مي توان مقدار مقاومت ورودي تقويت كننده را بدست آورد. (با توجه به اين توضيح، شكل 2-2 را كامل نماييد)

راهنمايي2: براي بدست آوردن مقاومت خروجي بطريق زير مي توان عمل كرد. دو بار متفاوت در خروجي قرار داد و ولتاژ دو سر بار به همراه جريان گذرنده از آن را اندازه گيري كرد. آنگاه مي توان اثبات كرد كه مقاومت خروجي Ro برابر است با نسبت اختلاف ولتاژ اين دو بار به اختلاف جريان دو بار. به عبارت ديگر خواهيم داشت:

شكل 2-3 را در اين رابطه ببينيد.

عبارت فوق را اثبات نماييد.

توضیحات لازم:

شکل 2-2 نحوه بدست آوردن مقاومت ورودی

شکل 2-3 نحوه بدست آوردن مقاومت خروجی

شکل 2-4 نحوه بدست آوردن بهره

آزمایش 2-3 بدست آوردن راندمان تقویت کننده

مدار شکل 2-6 را ببندید. تقویت کننده ولتاژ را انتخاب کرده، مقادیر خواسته شده را برای آن بدست آورید:

الف- بدست آوردن حداقل ولتاژ مورد نیاز برای فعال شدن تقویت کننده:

،  و  انتخاب شده، دامنه ولتاژ منبع را طوری تنظیم کنید که دامنه ولتاژ خروجی تقویت کننده - اندازه گیری شده توسط اسیلوسکپ -  باشد. حال به تدریج  را کم کرده، شکل موج خروجی را مشاهده کنید تا این که شکل آن تغییر کند. این مقدار، حداقل ولتاژی است که برای فعال کردن تقویت کننده لازم است.

ب- بدست آوردن جریان نقطه کار:

ولتاژ منبع سیگنال را  قرار داده، ولتاژ منبع تغذیه را در قدم های ده ولتی افزایش دهید (). جریان منبع تغذیه () را اندازه گرفته در جدول 2-3 وارد کنید. مقدار مقاومت بار () تاثیری بر روی مقدار این جریان ندارد (چرا؟).

پ- بدست آوردن حداکثر توان خروجی:

مقاومت بار را  قرار داده، به ازای  و ، دامنه ولتاژ منبع سیگنال را طوری تنظیم کنید که ولتاژ خروجی حداکثر دامنه خود را داشته باشد و در عین حال شکل موج آن هنوز سینوسی باشد. ولتاژ خروجی، توان منتقل شده به بار و بازده تقویت کننده را بدست آورید.

# Footnotes

سیگنالهای ورودی و خروجی میتوانند ولتاژ یا جریان باشند. چون مشاهده سیگنالها از طریق اسیلوسکپ انجام میشود، و این وسیله ولتاژ را اندازه میگیرد، از حرف V برای نمایش سیگنال ورودی و خروجی استفاده شده است.

S: Source

O: Out

با توجه به مدل تقویت کننده: ، ،  یا  خواهد بود.

Setup

VP: Volt Peak

راندمان، Efficiency

# Text boxes

شکل 2-1 نمای ظاهری ماژولهای تقویت کننده

جدول 2-1 انتخاب یکی از چهار مدل تقویت کننده برای هر کدام از ماژولها

جدول 2-2 مشخصات چهار ماژول تقویت کننده

| AMP-D | AMP-C | AMP-B | AMP-A | Module |
| --- | --- | --- | --- | --- |

شکل 2-6 نحوه بدست آوردن توان خروجی و راندمان تقویت کنند

جدول 2-3 وابستگی جریان نقطه کار به ولتاژ تغذیه

| 30 | 20 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- |

جدول 2-4 وابستگی توان و راندمان تقویت کننده به ولتاژ تغذیه

| 30 | 20 | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- |